## Slide 1: 第一单元 金属的冶炼方法

## Slide 2
生活中金属
铁
铝
铝
铜
金
银

## Slide 3
自然界的金属
游离态：
自然金
自然银
自然铜
陨铁
化合态：
磁铁矿(Fe3O4)
毛赤铜矿(Cu2O )
孔雀石(Cu2(OH)2CO3 )
银矿石
锌矿石

## Slide 4
一、金属的冶炼
Mn+
思考：什么叫金属的冶炼，金属冶炼的本质是什么？
M
得电子

## Slide 5
二、金属的冶炼历史

## Slide 6
K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb ( H ) Cu Hg Ag Pt Au
金属活动性逐渐减弱
K+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Sn2+ Pb2+( H )Cu2+Hg2+Ag+
金属阳离子得电子能力逐渐增强

## Slide 7
K Ca Na Mg Al
Zn Fe Sn Pb ( H ) Cu
Hg Ag
Pt Au
电解法
高温热还原法
热分解法
三、金属的冶炼的方法

## Slide 8
1.热分解法
2Ag2O 4Ag+O2 ↑
2HgO 2Hg+O2 ↑
中国古书《本草图经》上记载了水银的制作方法：水银出于丹砂者，乃是山石中采粗次朱砂，作炉置砂于中，下承以水，上覆以盎器，外加火煅养则烟飞于上，水银溜于下，其色小白浊。
2HgS 2Hg+S

## Slide 9
2.高温热还原法
Mn+
M
C、CO、H2和活泼金属
------适用Zn Fe Sn Pb ( H ) Cu 等大多数金属

## Slide 10
（1）高炉炼铁
-----CO还原铁矿石
观察并思考：
1.高炉炼铁的原料有哪些？
2.一氧化碳是怎么形成的？
3.铁矿石（Fe2O3）被还原的主要反应方程式？
4.石灰石的作用是什么？铁矿石中存在杂质SiO2（酸性氧化物），如何除去？

## Slide 11
①产生还原剂：
②还原铁矿石：
③造渣（除SiO2）：
3CO+ Fe2O3 ==== 2Fe+3CO2
高温
点燃
C+O2===CO2
CO2+C===2CO
高温
CaCO3 === CO2+CaO
高温
CaO+SiO2 === CaSiO3
高温

## Slide 12
（2）铝热反应
铝的活泼性强于铁，那么铝能否从铁的化合物中置换出铁呢？
2Al+ Fe2O3 ==== 2Fe+Al2O3
高温

## Slide 13
实验操作要点：
1.镁条的作用：
2.氯酸钾的作用：
3.沙子的作用：
氯酸钾做阻燃剂，受热分解出氧气，以保证镁条的继续燃烧。
镁条为引燃剂，燃烧放出热量，引发铝热反应
承接熔融的铁水，防止损坏实验台。

## Slide 14
铝热反应的应用：
1、冶炼难熔的金属（如钒、铬、锰等）
2、焊接钢轨等大截面钢材部件
3、军事上可以制作铝热弹等强杀伤性的武器，还可以用作破坏敌军器材
4、传统的烟火剂

## Slide 15
3.电解法
------适用K Ca Na Mg Al等活泼金属
2NaCl 2Na+Cl2↑
MgCl2 Mg+Cl2 ↑
2Al2O3 4Al+3O2 ↑

## Slide 16
4.其他冶金方法
-----利用溶液中发生的化学反应冶炼金属
早在西汉时期的《淮南万毕术》中就记载“曾青得铁则化为铜”，成为现代湿法冶金的先驱。
CuSO4+Fe=Cu+FeSO4
①湿法冶金
②富集法
------利用物理方法筛选、淘洗，适用于Pt 、Au的冶炼。

## Slide 17
四、金属矿物冶炼一般步骤
矿石富集
金属
冶炼
精炼

## Slide 18
Al2O3
（主要杂质SiO2）
以铝土矿中提取铝为例：
思考：1.写出该流程涉及到的反应方程式。
2.过滤出的滤渣成分是什么？
3.加入冰晶石的目的是什么？